## Slide 1
Léa Camusat
Philippe Conesa
Eva Etheve
Julie Gonzalez
Lila Roig
5 MA A&B
16 janvier 2023
- Projet HDDL -
TRANSFERT DE STYLE
A Neural Algorithm of Artistic Style

## Slide 2
1
Rappels sur les CNN
2
Principe de la méthode
Extraction du style et du contenu
Architecture mise en oeuvre
3
Résultats des Tests effectués
4
Comparaison avec un autre modèle
PLAN DE LA PRESENTATION
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig

## Slide 3
Qu’est ce qu’un Réseau de Neurones Convolutionnel (CNN) ?
PARAMÈTRES À CHOISIR :
Le stride
Le padding
La fonction d’activation (souvent ReLU)
La taille du filtre
Le nombre de filtres
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
3

## Slide 4
IMAGE DE CONTENU
OBJECTIF : Apprendre les valeurs des pixels d'une image pour qu'elle soit la composition de l'image de contenu et du style de l'image de style en utilisant un CNN
+
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
IMAGE DE STYLE
Image Style Transfer Using Convolutional Neural Network
[Leon A. Gatys & al., 2016]
4

## Slide 5
Extraction du style
1 couche de convolution
5 couches de convolution
(feature maps)
LOSS
⇒ Moduler l'importance du contenu par rapport au style :
Calibration du ratio
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Principe de l’algorithme
Algorithme basé sur le réseau de neurones VGG19
Extraction des couches de convolution
Extraction du contenu
Amélioration des résultats par l'ajout d'un terme de régularisation :
TOTAL VARIATION LOSS
5

## Slide 6
Récupération des Features Maps associées à certaines couches par un forward depuis l'entrée jusqu'aux couches de convolution
Structure de VGG19 : CNN avec 16 couches de convolution
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Utilisation du Transfer Learning sur VGG19
Utilisation des poids de VGG19 qui a été entrainé avec la base de données de 1 million d'images d'ImageNet (1000 classes)
1
2
6

## Slide 7
Réseau pour la classification d’images → compréhension complexe des caractéristiques de l’image
1 couche de convolution 1 feature map 1 caractéristique de l’image
En accédant aux couches intermédiaires nous pouvons décrire le contenu et le style des images
2 PARTIES :
- Extraction du contenu d’une photographie
- Extraction du style d’un tableau
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Principe général de l’algorithme du Transfert de style
7

## Slide 8
1) Extraction du contenu de l’image
Couches de bas niveau → valeurs exactes des pixels
Couches de haut niveau → détecte les objets et leur arrangement dans la l’espace
image bruit blanc
photographie
Couche
matrice des feature maps de l’image
matrice des feature maps de la photographie
Descente de Gradient
pour minimiser la fonction perte
But : transformer tel que
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
8

## Slide 9
2) Extraction du style de l’image
Couleurs & structures globales de l’image sans prendre en compte l'information spatiale
Couches de haut niveau → représentation de style + complexe
image bruit blanc
tableau
Couche 1
Couche 2
Couche 3
Descente de Gradient
pour minimiser la fonction perte
BUT : transformer tel que
+
contribution de la couche à la perte
poids de la contribution de chaque couche à la perte totale
1/5 pour les couches dont on extrait le style
0 sinon
16
nb de couches de convolution de VGG19
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
9

## Slide 10
Vectorisation des feature maps:
→ perte d'information spatiale
→ garantie de ne pas extraire le contenu
2) Extraction du style de l’image : matrice de Gram
Style d’une image = corrélations entre plusieurs feature maps
Matrice de Gram:
image d’entrée
filtre
...
𝜙 (filtre )
𝜙 (filtre )
Feature map
taille
(nb filtres nb filtres)
=
Couche
filtre
...
...
Feature map
Vectorisation de
Vectorisation de
corrélation entre 2 features maps de la couche
produit scalaire entre 2 features maps vectorisées
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
10

## Slide 11
Comment minimiser à la fois la loss du style et du contenu ?
Conv 1_1
Conv 1_2
Pooling
Image d’entrée
Conv 5_1
Conv 5_2
Conv 5_3
Conv 5_4
Pooling
Conv 4_1
Conv 4_2
Conv 4_3
Conv 4_4
Pooling
Conv 2_1
Conv 2_2
Pooling
Conv 3_1
Conv 3_2
Conv 3_3
Conv 3_4
Pooling
Tableau
Photographie
Image
reconstruite
Extraction des 5 matrices de Gram pour
Extraction des 5 matrices de Gram pour
Extraction des feature maps pour
Extraction des feature maps pour
Minimisation de la loss totale
Extraction
du style
Extraction du contenu
+
=
+
Mise à jour des valeurs des pixels de par descente de gradient
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
11

## Slide 12
Terme de régularisation (total variation loss)
Hautes fréquences spatiales
=
Niveau de gris qui varie fortement sur quelques pixels
Basses fréquences spatiales
=
Variations lente du niveau de gris
≠
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Mise en place de la TOTAL VARIATION LOSS
↘ les variations spatiales du signal (le long des lignes + le long des colonnes)
↘ La norme 1 du gradient discrétisé horizontal + norme 1 du gradient discrétisé vertical
OBJECTIF
Problème avec la Loss précédente : apparition d’artefacts dus aux hautes fréquences
(Image trop texturée)
12

## Slide 13
⇒ Beaucoup plus difficile d'apprendre le contenu
Loss CONTENU
<<
Loss STYLE
Loss stabilisée après 50 epochs
Loss stabilisée après 90 epochs
L'initialisation avec du bruit blanc :
↘ la convergence
↗ la valeur de loss
Image de contenu
Image de bruit blanc
Initialisation de l'image à apprendre
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Etude des loss : cas SANS Variation Totale
13

## Slide 14
⇒ Beaucoup plus difficile d'apprendre le contenu
Image de contenu
Image de bruit blanc
Initialisation de l'image à apprendre
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Etude des loss : cas AVEC Variation Totale
Meilleur apprentissage pour la content loss que SANS variation totale
L'initialisation avec du bruit blanc :
↘ la convergence
↗ la valeur de loss
Loss stabilisée après 40 epochs
Loss stabilisée après 60 epochs
14

## Slide 15
En partant de l’image de contenu
En partant de l’image de bruit blanc
On ne désapprend pas le contenu
Image très similaire à celle de départ
β + pénalisé pour un mélange
Contenu non appris
Présence d’artefacts
SANS Total Variation Loss
AVEC Total Variation Loss
Changer la valeur de α/β pour des résultats similaires
------------------------------ Images lissées, disparition des artefacts et du bruit -----------------------------------
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Tests sur la valeur du ratio
15

## Slide 16
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Pour toutes les couches + β est grand, + le style du tableau est présent
Plus les couches sont profondes, plus la structure capturée par les couches de style est complexe
Tests sur l’extraction des Feature Maps des différentes couches SANS Total Variation Loss
DESCRIPTION DU TEST :
Extraire les différentes couches de convolution
Faire varier le ratio :
16

## Slide 17
Pour toutes les couches + β est grand, + le style du tableau est présent
Plus les couches sont profondes, plus la structure capturée par les couches de style est complexe
On observe des différences dans les premières couches de convolution pour les ratio α/β les plus grands
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Tests sur l’extraction des Feature Maps des différentes couches AVEC Total Variation Loss
DESCRIPTION DU TEST :
Utilisation des mêmes valeurs de ratio
Utilisation de la Total Variation Loss
17

## Slide 18
Comparaison des résultats avec le test précédent
Conv 1, ratio α/β = 1e6
Conv 2, ratio α/β = 1e6
Conv 3, ratio α/β = 1e6
Conv 1, ratio α/β = 1e6
Conv 2, ratio α/β = 1e6
Conv 3, ratio α/β = 1e6
Utilisation de la Total Variation Loss
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Tests sur l’extraction des Feature Maps des différentes couches AVEC Total Variation Loss
DESCRIPTION DU TEST :
Utilisation des mêmes valeurs de ratio
Utilisation de la Total Variation Loss
On peut voir que lorsque l'on utilise la Total Variation Loss, les pixels de l'image stylisée sont plus homogènes avec des applats de couleurs plus intenses
18

## Slide 19
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Tests avec des portraits
19

## Slide 20
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Tests avec des portraits
20

## Slide 21
Optimisation itérative très longue limite son utilisation
Approche très rapide (prédiction quasi-instantanée):AUTO-ENCODEUR
Pré-entrainé : seule l'inférence est nécessaire
Adaptable aux vidéos facilement
+
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
Limitations et Comparaison avec un autre modèle
CNN
AutoEncoder
+
=
=
21

## Slide 22
Conclusion
=
+
+
=
+
Image de contenu (photographie) + image de style (tableau)
→ image de contenu « peinte » dans le style de l’image de style
Objectif : L’algorithme de transfert de style applique à une image le style d’une autre image.
1
Fonctionnement d’un CNN & Architecture de VGG19
2
Principe de l’extraction de contenu & de l’extraction de style
3
Minimisation de :
4
Pallier aux problèmes d’artefacts :
5
Tests:
6
Initialisation avec une image bruit blanc et une image de contenu
Observation de l’effet de α et β
Observation de l’effet de
Comparaison des résultats avec un autre modèle
Léa Camusat Philippe Conesa Eva Etheve Julie Gonzalez Lila Roig
22